2017年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码： 802

科目名称：机械设计基础

适用专业：机械工程、车辆工程、力学、道路与铁道工程、交通运输工程、载运工具运用工程

参考书目：陈良玉等主编．机械设计基础．东北大学出版社

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分： 150分

考试范围：

# 一、平面机构运动简图及自由度:

平面机构的组成，平面机构的运动简图，平面机构的自由度及其相关的内容。

# 二、平面连杆机构：

平面四杆机构的特点、类型及应用，平面四杆机构的基本特性，铰链四杆机构存在曲柄的条件，平面四杆机构的演化，按给定的行程速比系数设计平面四杆机构、按给定的连杆位置设计平面四杆机构。

# 三、凸轮机构：

凸轮机构的组成、特点、应用及分类，从动件的运动规律，图解法设计凸轮轮廓，凸轮机构压力角的概念。

# 四、齿轮机构：

齿轮机构的特点和分类，齿廓啮合基本定律，渐开线齿廓的啮合性质，渐开线标准直齿圆柱齿轮各部分名称和基本尺寸，渐开线齿轮的啮合传动。渐开线齿轮的加工方法及变位齿轮，平行轴斜齿圆柱齿轮机构，圆锥齿轮机构。

# 五、轮系：

轮系的分类，定轴轮系的传动比计算，周转轮系及其传动比计算，混合轮系及其传动比计算。了解轮系的应用。

# 六、机械设计概述：

机械零件的主要失效形式，机械零件的工作能力及工作能力准则，机械零件的强度，机械零件的常用材料。

# 七、联接：

螺纹联接，了解键和花键联接。

# 八、带传动：

带传动的类型及特点，带传动的工作情况分析，普通V带传动的设计计算。

# 九、齿轮传动：

齿轮传动的失效形式和计算准则，齿轮材料，齿轮传动的载荷计算，标准直齿圆柱齿轮的强度计算，齿轮精度、设计参数选择及许用应力，标准斜齿圆柱齿轮传动的受力分析。

# 十、 蜗杆传动：

蜗杆传动的特点和失效形式，圆柱蜗杆传动的基本参数和几何尺寸计算，蜗杆传动的受力分析。了解蜗杆传动的承载能力计算。

# 十一、轴：

轴的用途及分类，轴的材料，轴的结构。

# 十二、滚动轴承：

常用滚动轴承的类型及应用，滚动轴承的选择计算，滚动轴承的组合设计。

样    题：

# 一、填空题（本题共7小题，15个空，每空1分，共15分）

1、两个构件之间作        接触的运动副称为低副。

2、由于带传动存在        ，所以不能保证        。

3、在螺栓连接中，当螺栓的轴线和被连接件支持面不垂直时，螺栓中将产生附加      应力，而避免其发生的常用措施是采用      和      作支撑面。

4、当直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮材料、热处理及几何参数均相同的情况下，承载能力最高的是      ，承载能力最低的是       。

5、单向回转，工作平稳的转轴，其受到的弯曲应力变化性质为        ，

扭转应力的变化性质为      。

6、在标准蜗杆传动中，当蜗杆为主动时，若蜗杆头数Z1和模数m一定，而增大直径系数q，则蜗杆刚度       ；若增大导程角，则传动效率        。

7、某材料的对称循环疲劳极限σ-1=320MPa，循环基数N0=107，材料常数m=9，当对称循环次数分别为104，105，107时，极限应力分别为      ，        ，

。

# 二、选择题（本题共7小题，每小题2分，共14分）

1、平面四杆机构中，所含有的移动副的个数最多为（      ）。

A. 一个         B. 两个          C.三个

2、某单个螺栓联接，螺栓强度足够，要求被连接件接合面不分离，假定螺栓的刚度和被连接件的刚度相等，连接的预紧力为QP，现在对连接施加轴向载荷，当外载荷达到与预紧力QP大小相等的时候（       ）。

A. 被连接件发生分离，连接失效  B. 被连接件即将发生分离，连接不可靠

C. 连接可靠，但不能继续加载

D. 连接可靠，外载荷可继续增加到接近预紧力的两倍

3、在下列措施中，不利于减轻和防止齿轮磨粒磨损的是（     ）。

A．降低滑动系数               B．减小齿面粗糙度

C．经常更换润滑油             D．降低齿面硬度

4、拧紧螺母时的效率主要与螺纹的（        ） 有关。

A．升角       B．线数       C.螺距和牙型角      D.升角和牙型角

5、在双曲柄机构中，已知三杆长度为：a=80mm，b=150mm，c=120mm，则第四杆的长度为（      ）。

A.  d<110mm      B.110mm≤d≤190mm       C. d>190mm

6、下列轴承中，只能承受径向载荷，不能承受轴向载荷的轴承为：（    ）

A.6211         B.7211AC          C.30211          D.N211

7、采用圆盘铣刀加工轴上键槽的优点是（       ）。

A. 装配方便    B. 对中性好    C. 应力集中小     D. 键的轴向固定好

三、（8分）列公式计算图示运动链的自由度（若有复合铰链、局部自由度或虚约束，必须明确指出），若该机构具有确定运动，请指定原动件。

四、（10分）如图所示，试设计一铰链四杆机构，已知行程速比系数K=1，连架杆长度LCD=100mm，连杆长度为LBC=150mm。试用作图法求曲柄LAB和机架LAD长度。（取比例尺重新作图）

五、（10分）图示凸轮机构圆心为O，试用反转法求（在图上标出）：

1）凸轮基圆；(4分)

2）凸轮机构的推程运动角及最大位移smax；(4分)

3）从动件在图示位置凸轮机构的压力角α。(2分)

六、（14分）一对渐开线外啮合标准直齿圆柱齿轮齿条传动机构（正常齿），已知z1=20，m=10mm，ha*=1，α=20o。若安装时齿轮分度圆与刀具中线不相切而是分开5mm：

# 1） 试用图解法，求实际啮合线段B1B2长度；（8分）

2）计算其重合度ε；（4分）

3）计算顶隙C。（2分）

七、（14分）图示轮系中，已知各个齿轮齿数：z1'=15，z4'=30，z4=45，z3'=60，z3=25，z2'=20，z2=25，z1=20，z5=1，z6=40，轴I转速n1=1000r/min，方向如图所示，求蜗轮6的转向和转速。

# 第七题图

八、（10分）如图所示采用两个普通螺栓连接长扳手，尺寸如图，已知拧扳力F = 200N，两个接合面间的摩擦系数f=0.15；可靠性系数Kf=1.2，螺栓的材料为Q235，σs=220MPa，S=1.4，试确定螺栓的小径。

# 第八题图

九、（15分）在图示传动系统中，已知输入轴I的转向，为使轴II、轴III上的轴向力可以抵消，试在图中标出：

# 1）斜齿轮3和斜齿轮4的旋向 (标在图上)；（3分）

2）蜗杆5和蜗轮6的螺旋线方向；（3分）

# 3）齿轮2、齿轮3和蜗轮6的轴向力和圆周力方向；（6分）

4）轴II、轴III和轴IV的转向。（3分）

十、(12分) 试指出图示的轴系零部件结构中的错误，并说明错误原因。（注意：只指出六个，多写按前六个记分）

说明：同类错误按1处计。

十一、（12分）有两对正常齿标准直齿圆柱齿轮传动（外啮合），已知第一对齿轮参数为：Z1=20，Z2=40，m1=4mm，齿宽b=75mm；第二对齿轮参数为：Z1'=40，Z2'=100，m2=2mm，齿宽b'=70mm。已知两对齿轮的材料、热处理硬度相同，齿轮的加工精度、齿面粗糙度均相同，工况也一样，按无限寿命计算并忽略YFa、Ysa及重合度的影响，试计算：

1）按照接触疲劳强度求该两对齿轮传递的转矩的比值T1/T1'；（6分）

2）按照弯曲疲劳强度求该两对齿轮传递的转矩的比值T1/T1'；（6分）

# （附公式：，

）

十二、（16分）根据工作条件，决定选择一对角接触球轴承安装在某传动轴上，

如图所示。已知两个轴承的承载分别为R1=1470N，R2=2560N，外加轴向

力为FA=1000N，轴径为40mm，转速为5000r/min，常温下运行，冲击载

荷系数fp=1，预期寿命Lh=2000h，试计算所选用轴承的基本额定动载荷C

至少应为多少。（已知选用轴承的派生轴向力计算公式S=0.68R）

| e | A/R<=e | A/R>e |
| --- | --- | --- |
| 0.68 | X | Y | X | Y |
|  | 1 | 0 | 0.41 | 0.87 |

第十二题图

第五题图

第九题图

第十题图

# Text boxes

第三题图                             第四题示意图