2017年硕士研究生入学考试初试考试大纲

科目代码：819

科目名称：现代测试技术

适用专业：仪器仪表工程

参考书目：熊诗波等主编．机械工程测试技术基础（3版）．机械工业出版社.

汉泽西等编著．现代测试技术．机械工业出版社.

考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分： 150分

考试范围：

一、测量误差基本概念:

测量误差的定义、分类、主要特征及基本处理方法；按精度等级选择仪器仪表。

二、信号及其描述

周期信号的时域和频域分析；非周期信号的频域分析；随机信号的基本概念。

三、测试装置的基本特性

测试装置的数学模型描述；测试装置的静态特性分析，测试装置的动态特性分析；不失真测试的条件及实际应用。

四、传感器

常见传感器的原理、特性、测量电路分析；新型传感器原理及发展；传感器的选择及应用。

五、信号调理

针对放大、滤波、调制、电桥转换等基本信号调理方法，掌握基本原理、主要特性及实际应用。

六、信号处理初步

了解信号数字化处理的过程及对信号的影响；掌握采样定理的应用。掌握相关分析方法及在测试中的应用。了解功率谱分析方法及应用。

七、计算机测试系统

# 1.计算机测试系统的基本组成，数据采集各环节功能及实现；

2.虚拟仪器的构成方法，虚拟仪器的软件实现；

3.测控网络构成及应用。

样    题：

一、简答题（本题共5小题，每小题10分，总计50 分）

1. 用标准压力表来校准工业用压力表时，应该如何选用标准压力表精度等级？可否用一台精度等级为0.2级，量程为0～25MPa的标准表来检验一台精度等级为1.5级，量程为0～2.5MPa的压力表？为什么？

2.某一系统的输入信号是,输出为。若输入的自相关函数与输入-输出的互相关函数满足，说明该系统起什么作用？该系统幅频和相频特性有何特点？

3.说明什么是无限带宽信号，为什么在采样前，对这种信号要进行抗混叠滤波？

4.分析图1所示霍尔计数装置的工作原理。

图1霍尔计数装置工作原理示意图

5.试分析图2所示基于负温度系数热敏电阻的电冰箱温度控制系统原理。

二、静态特性分析计算（20分）

有一个位移传感器，对0～5mm范围的位移进行了两个循环的测量，,测量数据如表1所示，以端点连线做基准直线，并求传感器的灵敏度、线性度、回程误差各是多少?

表1 位移传感器测量数据

| Xi( mm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yi (mV) | 上行程 | 0 | 4 | 9 | 14 | 20 | 25 |
|  | 下行程 | 0 | 5 | 10 | 16 | 21 | 25 |
|  | 上行程 | 0 | 5 | 10 | 15 | 19 | 25 |
|  | 下行程 | 0 | 5 | 11 | 16 | 20 | 25 |

三、动态特性分析计算（本题共2小题，每小题10分，共计20分）

已知磁电式速度传感器的传递函数为：

，式中K为结构常数。

求：1.频率响应函数及幅频特性函数；

2.若用磁电传感器测量频率为30Hz的振动，传感器阻尼比，固有频率Hz，求振幅误差为多少？

四、周期信号频谱分析（本题共2小题，每小题10分，共计20分）

设周期性三角波信号如图3所示：

图 3  周期性三角波信号

- 给出信号时域表达式，求出该信号的傅立叶级数展开式；

2. 给出信号中直流分量和基波分量的幅值，画出该信号的频谱图（幅频谱和相频谱）。

五、滤波器特性分析（本题共2小题，每小题10分，共计20分）

图4所示为RC无源滤波器电路：

1．给出描述该滤波器特性的微分方程和传递函数，说明是几阶滤波器。

2．求滤波器的幅频特性；如果将该滤波器看成是两个独立RC滤波电路（R1C1，R2C2）的串联，是否正确？为什么？

图4  RC无源滤波器

六、直流电桥分析（本题共4小题，每小题5分，共计20分）

图5所示为一直流应变电桥。

，试求：

1.为金属应变片，其余为外接电阻，当变化量为时，电桥输出电压

2.都是应变片，且批号相同，感受应变的极性和大小都相同，其余为外接电阻，电桥的输出电压

3.题2中，如果感受应变的极性相反，且，电桥的输出电压

4. 由题1～3能得出什么结论？

# Text boxes

图2 电冰箱温度控制系统原理图

图5 直流应变电桥