注意：本试题共四道大题，满分150分，答题时间为3小时，所有答案均应写在由考场发给的专用答题纸上，答在其它地方为无效。 一、名词解释（每小题4分，共计40分） 1、水质标准 2、水体的富营养化 3、生物膜 4、超滤 5、水的软化 6、气浮 7、废水深度处理 8、大气污染物的稀释法控制 9、水环境容量 10、固体废物 二、简答题（每小题10分，共计60分） 1、什么是水体自净？水体自净的机理是什么？ 2、什么是膜分离法？试举出几种膜分离技术。 3、厌氧生物处理的原理、应用和影响因素是什么？ 4、试说明脱稳和凝聚的原理和方法。 5、说明大气中气态污染物控制的方法有哪些？ 6、减少固体废物的主要途径有哪些？ 三、计算题（每小题20分，共计40分） 1、 从活性污泥曝气池中取混合液500mL，盛于500mL量筒中，半小时后沉淀污泥量为100mL。试计算活性污泥的沉降比。曝气池中的污泥浓度为2800mg/L，求污泥指数。你认为曝气池运行是否正常？ 2、某居住区拟采用活性污泥法处理其生活污水，污水量为3000m3/d，进入曝气池时BOD5浓度为300mg/L，要求处理后出水BOD5为30mg/L。试计算曝气池的有效容积（m3）和曝气系统的需气量（m3/h）。已知。设计参考参数见附表1及表2。 附： 表1 各种活性污泥法运行参数表 运行方式 BOD负荷kg/kg·d MLSS g/L 污泥龄 d 气水比 曝气 时间 h 回流比 % SVI BOD5去除率 % 普通活性污泥法 0.2~0.4 1.5~3.0 2~4 3~7 6~8 20~30 60~120 85~95 阶段曝气法 0.2~0.4 2.0~3.0 2~4 3~7 4~8 20~30 100~200 85~95 生物吸附法 0.2~0.6 2.0~8.0 2~4 ≥12 5 50~100 50~100 80~90 表2 污泥负荷与需氧量的关系 挥发性污泥负荷 kg/kg·d 平均需氧量 kg/kg 最大需氧量 kg/kg 0.30 1.00 1.90 0.40 0.88 1.76 0.50 0.79 1.66 0.60 0.74 1.63 四、论述题（10分） 列举出三个全球性环境问题、危害及对策。